MİKRODENETLEYİCİ TABANLI

GPS ALICI TASARIMI VE YAPIMI

Tuncay AYDOĞAN*, Hüseyin ŞENGÜN*, İlhan UYSAL*

(*) SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik-Bilgisayar Bölümü, 3200, ISPARTA taydogan@tef.sdu.edu.tr, h_sengun1905@yahoo.com, ilhanuysal@ultraslan.gen.tr

# ÖZET

GPS (Global Positioning System – Dünyadaki Konumu Algılama Sistemi), günümüzde uygulama sahası en yoğun olan araştırma alanlarından birisidir. Bu çalışmada, GPS modülü sayesinde NMEA_0185 standardı biçiminde elde edilen saat, uydu sayısı, enlem, boylam ve hız bilgilerini mikro denetleyici ile çözerek, kullanılabilir hale getiren bir GPS cihazı tasarımı yapılmıştır. Tasarımda WD-G-ZX4120 GPS modülü, AT89C2051 mikro denetleyici, 2x16 LCD ekran ve MAX232 entegresi kullanılmıştır. NMEA_0185 biçimindeki bilgileri çözümleyebilecek ve bunları dış arabirime aktarabilecek bir yazılım hazırlanarak mikro denetleyiciye yüklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: GPS modül tasarımı, NMEA.

GPS RECEIVER DESIGN AND APPLICATION

BASED ON MICROCONTROLLER

ABSTRACT

Nowadays, GPS (Global Positioning System) have many application areas. In this study, A GPS receiver device that is based on the Atmel AT89C2051 uC is made. It consists of WD-G-ZX4120 GPS module, 2x16 LCD display and MAX232. It analyses NMEA_0185 message format for time, latitude, longitude, number of satellites and velocity data. It is loaded on the microcontroller by desinging a software that can analyse the information in NMEA 0185 format and can transfer the information to outer interface.

Keywords: GPS module, receiver design, NMEA.

1. GİRİŞ

Yöngüdüm (navigasyon), bir aracı veya insanı bir yerden başka bir yere ulaştırma olarak tanımlanmaktadır [1]. Kuşlar, yunuslar ve balinalar gibi birçok canlının göç yollarını belirlerken, avlanırken ve diğer yaşamsal ihtiyaçlarını karşılarken içgüdüsel olarak yöngüdüm için gerekli bilgileri farklı biçimlerde elde ettikleri bilinmektedir. İnsanoğlu da, çağının teknolojik buluş ve icatları doğrultusunda astronomik bilgiler ve elektromanyetik dalgalardan faydalanarak mekanik, elektromekanik ve elektronik yöntemlerle, cihazlar geliştirmişlerdir. Günümüzde uzay teknolojilerini kullanan yöngüdüm sistemleri, kullanıcılar için öncekilere göre daha çok bilgi sunmaktadır. Bu da, yöngüdüm sistem uygulamalarının ulaştırma, taşımacılık, madencilik, haritacılık, denizcilik, havacılık, meteoroloji, savunma gibi birçok alanlarda çeşitlenmesine sebep olmuştur.

1960 başlarında A.B.D.’de, küresel kaplama, sürekli ve her hava koşulunda çalışabilme, dinamik platformlara uygunluk ve yüksek doğruluk temel ölçütlerine sahip, konum belirlemeye yönelik, uydu sistemleri geliştirme projeleri başlatılmıştır. Bu projeler birleştirilerek GPS (Global Positioning System – Dünyadaki Konumu Algılama Sistemi) oluşturulmuştur. GPS sistemi uzay, kontrol ve kullanıcı olmak üzere üç ana bölümden meydana gelmektedir (Şekil 1).

Uzay Bölümü, dünya yüzeyinden yaklaşık 20000 km yükseklikte 6 yörüngede, her birinde 4 adet olmak üzere 24 adet uydudan oluşmaktadır. Her uydu 24 saatte dünya etrafında iki tur atmaktadır. Ufuk çizgisi üzerinde erişilebilen maksimum uydu sayısı günün saati ve konuma bağlı olarak 8-12 arasında değişmektedir.

Şekil 1. GPS’nin Bölümleri

3 boyutlu pozisyon elde edebilmek için en az 4 adet uydudan yayınlanan sinyalin işlenmesi gerekir. Normal şartlarda yani çevrede GPS sinyallerini engelleyecek fiziksel engel yok ise en az 6-8 arası sayıda uydu ile iletişim kurulur.

Kontrol Bölümü, ana kontrol istasyonu ve dünya üzerinde dağılmış uyduların durumlarını izleyen gözlem istasyonlarından oluşur. Ana kontrol istasyonu izleme ve uydu yerleşimini yönetme ile yöngüdüm verisinin güncellenmesinden sorumludur.

Kullanıcı Bölümü, GPS uydularının kodlarını çözebilecek özel alıcılardan oluşmaktadır. GPS sınırsız sayıda kullanıcıya hizmet verebilir. GPS alıcıları pusula gibi pasif olarak çalışırlar. Sistem tek yönlü olarak ulaşma zamanının ölçümü ilkesine göre çalışır [1,2].

Protokol, iki veya daha fazla bağımsız ünitenin aralarında iletişim kurabilmeleri için önceden    tanımlanmış    mesajların     biçimi,

düzeni, mesajın gönderilme ve/veya alınması esnasında yapılacakları işlemler bütünüdür.

GPS verisinin değişimi için de birçok protokol olmasına rağmen bunlardan NMEA (National Marine Electronics Association) ve RTCM (Radio Technical Commision for Maritime Services) standartlaşmıştır [3].

NMEA protokolü, GP kodu ile başlayan ve başka ilave kodlamalarla bilgi içeriği değişen bir mesaj cümleciğinden oluşur [4]. Tablo1’de GGA kodlu, sabit bilgi içeren örnek bir mesajın yapısı görülmektedir.

Uygulama alanlarına ve ihtiyaçlara göre farklı protokol yapılarını çözebilen, çeşitli teknik özelliklerde, boyutlarda ve fiyatlarda GPS alıcıları mevcuttur [7]. Bu cihazlardan alınan veriler yazılımsal işlemlerden geçirilerek amacına uygun, kullanılabilir bilgiler haline getirilirler.

2. TASARIM VE UYGULAMA

Şekil 2’de, tasarlanarak uygulanan sistemin açık şeması görülmektedir. Sistem GPS modülü, modül anteni, mikro denetleyici, RS232 haberleşme modülü ve LCD ekran bölümlerinden oluşmaktadır.

Tasarımda, NEMERIX firmasının WD-G-ZX4120 GPS modülü kullanılmıştır. Bu modül fiziki ölçüleri itibari ile oldukça küçük ve güç tüketimi düşüktür. Modül RS232 protokolünü desteklemektedir [5].

NMEA protokolünü çözümlemek için AT89C2051 mikro denetleyici kullanılmıştır.

Tablo 1. GGA Kodlu Sabit Bilgi İçeren Örnek Bir Mesajın Yapısı

| $GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47 |
| --- |
| GGA | Global Positioning System Fix Data |
| 123519 | Mesajın alındığı zaman 12:35:19 UTC |
| 4807.038,N | Enlem 48 deg 07.038' N |
| 01131.000,E | Boylam 11 deg 31.000' E |
| 1 | Mesajın Kalitesi (0 ..8) |
| 08 | Kullanılan uydu sayısı |
| 0.9 | HDOP (Yatay uydu geometrisi katsayısı) |
| 545.4,M | Deniz seviyesinden yükseklik |
| 46.9,M | Jeoid yükseklik |
| (boş alan) | Son DGPS güncellemesinden beri geçen zaman(sn) |
| (boş alan) | DGPS istasyonu ID numarası |
| *47 | Daima * ile başlayan hata kontrol verisi |

Şekil 2.  Tasarlanan GPS Alıcının Açık Şeması

2 KB’a kadar programa müsaade edebilen flash hafızaya sahip denetleyici, RS232 portuna da sahiptir.

Sistemin, daha sonra tasarlanarak ilave edilebilecek dış birimlerle ya da bilgisayarla haberleşebilmesi için RS232 seri port kullanılmış ve bu işlem MAX232 entegresi ile gerçekleştirilmiştir.

GPS modülün aldığı, mikro denetleyicinin çözümlediği  NMEA bilgileri DEM16214SY 2x16 karakter LCD üzerinde gösterilmiştir.

Şekil 3.’te görülen devre +9V ile çalışmakta ve 170-180mA akım çekmektedir.

Mikro denetleyici için hazırlanan program, sabit bilgi içeren GGA ve GPS’in tavsiye edilen en az verisini içeren RMC kodlu mesajlarını çözümleyerek, saat, enlem, boylam, uydu sayısı ve knot cinsinden hız bilgilerini ekranda gösterir. Programlama ve similasyon işlemleri KEIL C derleyici ve Assembler programında geliştirilmiştir.

Ayrıca projenin deneme aşamasında, GPS’ten gelen verilerin incelenmesine olanak vererek, grafiksel olarak görülmesini sağlayan VisualGPS programı kullanılmıştır [6].

3. SONUÇ

Şekil 3. Uygulanan GPS Alıcı

Bu çalışmada, WD-G-ZX4120 model GPS modülü ile alınan NMEA_0183 biçimindeki mesajı çözümleyebilen, AT89C2051 mikro denetleyicili, LCD ekranlı, çok amaçlı kullanılabilecek bir GPS tasarımı yapılmıştır. Gerçekleştirilen sistem başarıyla denenerek mobil uygulamalar geliştirmeye uygun olduğu görülmüştür.

4. KAYNAKLAR

[1]. Tohum, E., “Küresel Yerbulum Sistemi (GPS)”, http://www.qsl.net/ta1kb/aselsan/gps1.htm.

[2]. “GPS Hakkında”, http://www.gpsturk.net/index.php?pid=14.

[3]. Yan, T., “Telekomünikasyon Teknolojisinin GPS kullanıcılarına sağladığı faydalar”, http://www.graftek.com.tr/brosur/TelekomGPSTek.pdf.

[4]. “NMEA data”, http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm#nmea.

[5]. Nemerix, WD-G-ZX4120 datasheet, https://www.crownhill.co.uk/product.php?prod=1474&PHPSESSID=918016e6ce0b44641e5914e009b66942.

[6]. VisualGPS (Freeware), http://www.visualgps.net/VisualGPS/.

[7]. Doç. Dr. Doğan İ., “Küresel Yerbulum Sistemi’nin (GPS) PIC Mikrokontrolöre Bağlanması”, http://www.bilesim.com.tr/tr/index.nsf?lf=/tr/leftbaryayincilik.html&rf=http://www.bilesim.com.tr/mistoportal/showmakale.nsf?xd=2302.xml.